ЦЕНА УКАЗАНА ДЛЯ БАЗОВОЙ ДВЕРКИ (ОКРАШЕНАЯ СТАЛЬ)

# Нержавейка дверка + 15%                  Латунная ручка +20$

Латунная дверка + 40%                       Двустворчатая   +15%

Медная дверка +40%                           Дверка арочная +30%

Нерж.дверка + рама нерж. + 20%      Стекло самоочищаемое  +30%

| Размер проема, см | Размер внешний | Цена дверки базовой, $* |
| --- | --- | --- |
| 30 / 40 | 366 / 466 | 220 $ |
| 35 / 40 | 416 / 466 | 240 $ |
| 35 / 45 | 416 / 516 | 260 $ |
| 35 / 50 | 416 / 566 | 288 $ |
| 40 / 40 | 466 /466 | 266 $ |
| 40 / 45 | 466 / 516 | 298 $ |
| 40 / 50 | 466 / 566 | 310 $ |
| 40 / 55 | 466 / 616 | 320 $ |
| 40 / 60 | 466 / 666 | 325 $ |
| 40 / 65 | 466 / 716 | 335 $ |
| 45 / 45 | 516 / 516 | 310 $ |
| 45 / 50 | 516 / 566 | 320 $ |
| 45 / 55 | 516 / 616 | 330 $ |
| 45 / 60 | 516 / 666 | 370 $ |
| 45 / 65 | 516 / 716 | 390 $ |
| 45 / 70 | 516 / 766 | 420 $ |
| 50 / 50 | 566 / 566 | 330 $ |
| 50 / 55 | 566 / 616 | 350 $ |
| 50 / 60 | 566 / 666 | 400 $ |
| 50 / 65 | 566 / 716 | 420 $ |
| 50 / 70 | 566 / 766 | 440 $ |
| 55 / 55 | 616 / 616 | 410 $ |
| 55 / 60 | 616 / 666 | 430 $ |
| 55 / 65 | 616 / 716 | 450 $ |
| 55 / 70 | 616 / 766 | 480 $ |
| 55 / 75 | 616 / 816 | 500 $ |
| 60 / 60 | 666 666 | 465 $ |
| 60 / 65 | 666 716 | 500 $ |
| 60 / 70 | 666 766 | 520 $ |
| 60 / 75 | 666 816 | 550 $ |
| 60 / 80 | 666 866 | 590 $ |
| 65 / 65 | 716 816 | 530 $ |
| 65 / 70 | 716 766 | 580 $ |
| 65 / 75 | 716/816 | 600 $ |
| 65 / 80 |  | 620 $ |
| 70 / 70 |  | 610 $ |
| 80 / 80 |  | 800 $ |
| 90 / 90 |  | 950 $ |
| 100 / 100 |  | 1200 $ |

* Цена указана в долларах оплата в гривнах по курсу НБУ

СХЕМА НАРУЖНОЙ ДВЕРКИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Размер посадочный на раме дверки должен быть меньше с каждой

стороны на 5мм чем проем камина.

При установке в 5мм щель вставляется огнеупорный шнур диаметром.

10мм для амортизации дверки во время работы камина или печи.

Дверка при нагревании расширяется, а огнеупорный шнур сжимается

проем камина или печи не разрушается.

Отверстия для анкеров шприцуются перед установкой красным эластичным огнеупорным герметиком.

Запрещено: 5мм щель, уплотнять какими либо растворами.

Устанавливать какие либо другие анкера.

Отверстия для анкеров шприцевать черными неэластичными огнеупорными герметиками.

СХЕМА ВНУТРЕННЕЙ ДВЕРКИ

Внутренняя дверка имеет ряд защит от перегрева:

- тепловой отражатель;

- воздушная камера рамы;

- воздушное охлаждение дверки.